ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории для строительства сооружений и устройства сетей инженерно-технического обеспечения на земельных участках, расположенных

в районе ул. Мичурина в ГО Большой Камень.

СОДЕРЖАНИЕ.

1 Пояснительная записка к проекту

«Проект планировки и проект межевания территории для строительства сооруже- ний и устройства сетей инженерно-технического обеспечения на земельных участках, расположенных в районе ул. Мичурина в ГО Большой Камень»

1.1. Состав проекта

1.2.  Реквизиты документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации

1.3.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

2. Пояснительная  записка

# 2.  Пояснительная записка.

## 1.1Состав проекта

| Обозначение | Наименование основного комплекта чертежей | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Общие данные |  |
| Лист 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| Лист 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  |
| Лист 4 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать размещение парковок, и схему движения транспорта на соответствующей территории |  |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |

## 1.3 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Постановление администрации городского округа Большой Камень от 15.06.2016 г. №842, техническое задание на проектирование, решение заказчика – застройщика.

## 1. 4 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

- Техническое задание на проектирование

- Допуск № СРО-П-128-95-04 ООО «Тихаспроект»

- Генеральный план г. Большой  Камень

- Проекты отводов земельных участков на рассматриваемой территории

- Градостроительный кодекс

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Схема расположения элемента планировочной структуры.

Земельный участок расположен на землях населенного пункта.

Основной разрешенный вид использования – жилая застройка. Вспомогательные виды разрешённого использования - строительство сооружений и устройство сетей инженерно-технического обеспечения.

2.2. Современное использование территории.

Проектируемая территория имеет относительно ровный рельеф. Средний уклон поверхности от 5-ти до 19-х градусов, с падением уклона поверхности с северо-запада на юго-восток . На участке проектирования нет существующих зданий и сооружений. Участок покрыт лесом, среднее расстояние между деревьями  7 метров. Деревья - твердых пород, в основном дуб, часть деревьев сохраняется при строительстве.

2.3. Планировочные ограничения развития территории проектирования.

Земельный участок внутри жилой застройки.

2.4 Основные направления развития архитектурно – планировочной и функционально – пространственной структуры территории проектирования.

Функциональное назначение выделенных и формируемых земельных участков соответствует градостроительным регламентам, действующим на данной территории. Архитектурно – планировочные решения гармонично выполнены в соответствии с  градостроительными требованиями к данной территории.

Участок находится в южной части городского округа  города Большой Камень на его окраине.

Концепция застройки проектируемой площадки малоэтажными индивидуальными жилыми домами полностью соответствует градостроительной концепции данной территории и гармонично вписывается в существующий природный ландшафт.

Проектом предусмотрено выделение зон на проектируемой площадке:

- зона индивидуальной  жилой  застройки с формированием земельных участков под  инженерную инфраструктуру в количестве 2-х штук

Технико – экономические показатели проектируемой территории

| №№ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка в ограждениях, всего | 0,2456 га |
| 2 | Количество участков под инженерную инфраструктуру | 2 |
| 3 | Минимальная площадь индивидуального земельного участка | 1149,0 кв.м. |
| 4 | Максимальная площадь земельного участка | 1307,0 кв.м |

2.5 Транспортное обслуживание территории

В настоящее время к участкам подходит грунтовая дорога. Проектом предусматривается создание транспортной инфраструктуры, проектируемые улицы в жилой застройке связаны с существующими дорогами. В дальнейшем проектируется выполнить для проектируемых и существующих дорог твердое покрытие. Транспортные связи органичны и проложены с максимальным сохранением рельефа.

Проектируемые дороги – это улицы в жилой застройке шириной по 7 метров.

2.7 Инженерно – техническое обеспечение территории

Электроснабжение

Электроснабжение участков застройки предусмотрено от существующей воздушной линии 220В с трансформаторной подстанцией заводского изготовления (КТПН)  с мощностью в зависимости от расчетных нагрузок.

Канализация

Канализационные стоки направляются самотеком в проектируемые индивидуальные выгребы. Участок №2 предусматривается под размещение БИОсептика АСО-макси 3,5.

2.8 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующий рельеф территории максимально сохраняется.

Защита  нарушенных поверхностей заложена в проектных решениях по благоустройству, предусматривающих создание искусственных покрытий на проездах и площадках и озеленение участков, не занятых сооружениями.

Проектом предусматривается  устройство бетонных покрытий по проездам с обрамлением грунтощебеночной обочиной, укладкой водопропускных труб и устройством кюветов.

2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Решение   генерального    плана  малоэтажной жилой застройки   в районе ул. Мичурина осуществлено  с  учетом   требований   пожарной   безопасности,   которая    обеспечивается:

- противопожарными   разрывами   между   зданиями;

- наружным   пожаротушением  (два пожарных   резервуара объемом 50 м3);

- твердым   покрытием   основных дорог и  площадок;

- проездами   и   площадками, обеспечивающими подъезд  пожарной   техники к объектам капитального строительства.